ПРОЕКТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

Всероссийский научно-исследовательский институт экономики минерального сырья и недропользования (ФГУП «ВИЭМС»)

Макет типовых форм

проектно-сметной документации на геологоразведочные работы

на твердые полезные ископаемые

(проект для апробации)

Москва – 2006

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

(Территориальный орган Федерального агентства по недропользованию*)

наименование организации-поставщика (сокращенное название)

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Руководителя Федерального

агентства по недропользованию

(Руководитель территориального органа Роснедра*)

_________________ Ф.И.О.

подпись

« ____ »  ___________ 200__ г.

М.П.

ПРОЕКТ

на выполнение работ по объекту: «___________________________________________________________»

(Государственный контракт от _______________  №___________)

Начало работ  – ___ квартал 200__ г.

Окончание работ –  ___ квартал 200__ г.

Руководитель организации-

поставщика                                             ______________      Ф.И.О.

подпись

М.П.

Место и дата утверждения

* - указывается в случае если заказчиком является территориальный орган Роснедра

Название проекта должно соответствовать геологическому заданию и отражать наименование объекта геологоразведочных работ.

Техническое (геологическое) задание

Проект содержит: копию технического (геологического) задания по форме, установленной заказчиком.

Введение

Во введении отмечается краткая (примерно 1 лист текста) информация о причинах постановки работ на данном участке, его перспективность на поиски и оценку того или иного вида полезного ископаемого, источники финансирования по объекту работ.

1. Методическая часть

В методической части проекта дается описание объекта, перечень основных ценообразующих, нормообразующих факторов и рациональный технологический комплекс проведения геологоразведочных работ по видам.

# Общие сведения об объекте

| №№ п/п | Ценообразующий фактор | Характеристика |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Административное положение района работ | Сведения об административном положении района работ (пространственные границы объекта, площадь работ, географические координаты и т.д.) приводятся в соответствии с техническим (геологическим) заданием на проведение геологоразведочных работ. Административное положение района работ влияет на продолжительность полевых работ по периодам, количество отрядов в партии и учитывает применение районных коэффициентов (см. Общие положения и Приложения к ССН-92 по видам работ, Приложения 1,6 Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы, М., 1993 г.). |
| 2. | Характер рельефа | Характер рельефа определяется по топографической карте района в масштабе производства работ. Характер рельефа влияет на категории проходимости местности (см. Общие положения к ССН-92 по видам работ, Единая классификация местности по проходимости…, ВИЭМС, М., 1989 г.) и производительность труда. |
| 3. | Климатические условия | Климатические условия зависят от административного положения района работ. Климатические условия влияют на продолжительность полевых работ по периодам, количество отрядов в партии, производительность труда, учитывает применение районных коэффициентов (см. Приложения к ССН-92 по видам работ, Приложения 1,6 Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы, М., 1993 г.) и северных надбавок. |
| 4. | Гидрографическая сеть | Гидрографическая сеть описывается в соответствии с топоосновой участка работ. Гидрографическая сеть влияет на схему и объем транспортировки внутри участка геологоразведочных работ. |
| 5. | Залесенность | В зависимости от географического положения района работ описывается залесенность территории. Залесенность учитывается при проведении топографо-геодезических работ (сгущение геодезического обоснования геологоразведочных работ: проведение теодолитных, нивелирных ходов; разбивочно-привязочные работы). Влияет на категорию проходимости участка (см. Единая классификация местности по проходимости…, ВИЭМС, М., 1989 г.) и объем лесопорубочных работ. |
| 6. | Заболоченность | Заболоченность влияет на категорию проходимости участка (см. Единая классификация местности по проходимости…, ВИЭМС, М., 1989 г.) и выбор транспортного средства (см. ССН-92 по видам работ). |
| 7. | Удаленность от железных дорог и водных путей | Удаленность от железных дорог и водных путей обуславливает схему и объем транспортировки к месту работы и обратно. |

  - Общая характеристика изученности объекта

| №№ п/п | Ценообразующий фактор | Характеристика |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика изученности (геологическая, гидрогеологическая, геохимическая, геофизическая) территории | Характеристика изученности объекта основана и составляется на базе фондовых и архивных данных (изучаются материалы предшествующих региональных геологических, геофизических, геохимических, поисково-разведочных, тематических и научно-исследовательских работ) и результатов, полученных в ходе проведения полевых работ. В зависимости от поставленной геологической задачи акцент делается на определенном виде изученности объекта. |
| 2. | Краткий обзор ранее выполненных на объекте геологоразведочных работ, рекомендации предыдущих исследований по дальнейшему направлению работ | На основании изучения в геологических фондах геологических отчетов выполняется краткий обзор и анализ проведенных в разные годы ГРР в районе или на объекте проектируемых работ, что позволяет во многих случаях использовать их результаты, как для полевых, так и камеральных работ, а именно: сократить количество проб, образцов горных пород и руд для определения физических свойств; уточнить комплекс проектируемых работ; сократить затраты на увязку карт, на уравнивание опорных сетей; использовать при возможности старые топографо-геодезические сети и т.д. Во многих случаях рекомендации предыдущих исследований используются для определения направления будущих ГРР. |
| 3. | Обеспеченность объекта работ топокартами, аэрофото- и космическими снимками с указанием их масштабов и степени дешифрируемости | Необходимое условие производства ГРР. Масштаб проектируемых работ определяется Техническим (геологическим) заданием. Проектному масштабу должен соответствовать масштаб приобретаемых топографических карт для получения проектной точности определения координат и высот пунктов наблюдения, точности привязки геофизических профилей, геологических маршрутов, геологических обнажений, геологических границ, точек отбора проб и т. д. Материалы аэро- и космических съемок используются при комплексном анализе и интерпретации полученных данных, для построения геологических карт, разрезов, в т. ч. уточнения структурных и литологических особенностей толщ горных пород, геоморфологии территории, гидрогеологических особенностей грунтовых вод и т. п. Получение топокарт и материалов аэро- и космических съемок производится в установленном порядке. |
| 4. | Краткие данные по стратиграфии, тектонике, магматизму, полезным ископаемым и гидрогеологии территории работ. Данные, влияющие на выбор того или иного комплекса методов (геохимических, гидрогеологических, геофизических и др.) | На основании изучения фондовых и опубликованных материалов приводятся данные по стратиграфии, магматизму, полезным ископаемым и гидрогеологии территории работ. Стратиграфия – указывается последовательность залегания и возрастные соотношения горных пород в районе работ. Тектоника – описываются строение участка работ, геологические структуры и закономерности их расположения и развития, тектонические нарушения и история их развития. Магматизм – указываются эффузивные и интрузивные процессы в развитии геосинклинальных (складчатых) и платформенных образований, совокупность всех геологических процессов, движущей силой которых является магма и её производные. Полезные ископаемые – приводятся прогнозные запасы полезных ископаемых по соответствующим категориям, наличие ТЭС, ТЭД, ТЭО временных кондиций. Гидрогеология – приводятся сведения о подземных водах: их происхождении, условиях залегания, законах движения, режиме, взаимной связи с твёрдыми минералами, с атмосферными и поверхностными водами, их хозяйственном значении (полезными ископаемыми, поисковыми критериями на др. полезные ископаемые и др.). Эти данные определяют рациональный комплекс геологических, геофизических, гидрогеологических, горно-буровых работ и методику их проведения. |
| 5. | Обзорная карта района | Раздел проекта, в котором освещаются общие сведения об объекте работ и его геологической изученности, иллюстрируется обзорной топографо-геологической картой обычно мелкого масштаба (1:5 000 000, 1:2 500 000 или крупнее), на которой в условных обозначениях показаны: орогидрография района работ, отработанные в предыдущие годы площади, участки или профили ГРР, границы проектируемого участка, тектонические элементы, стратиграфические границы, месторождения полезных ископаемых, скважины и другая необходимая не секретная информация. По карте определяются способы и схемы транспортировки до участка работ. Расходы по транспортировке определяются согласно Инструкции по составлению проектов и смет – 1993 и ССН-92 по видам работ. |

1.3. Методика проектируемых работ

Исходя из геологического строения района работ, имеющейся изученности для решения поставленной задачи, предусматривается следующий рациональный технологический комплекс проведения работ по видам. *)

| №№ п/п | Технологический комплекс (виды работ) | Методика работ |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предполевые работы и проектирование: | Составляется в соответствии с Инструкцией по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы, М., 1993 г. с использованием Сборников сметных норм на геологоразведочные работы выпуска 1992 г. (ССН-92), в случае отсутствия норм в сборниках, по временным проектно-сметным нормативам и сметно-финансовым расчётам. |
| 1.1. | - сбор, обобщение и анализ фондовых материалов по ранее проведённым исследованиям |  |
| 1.2. | - составление, экспертиза и утверждение проектно-сметной документации |  |
| 1.3. | - приобретение картографического материала (при необходимости) |  |
| 1.4. | - метрологическое обеспечение используемых измерительных приборов |  |
| 2. | Полевые работы |  |
| 2.1. | Работы геологического содержания |  |
| 2.1.1. | Съемки геологического содержания и поиски полезных ископаемых |  |
| 2.1.1.1. | - наземные геологические маршруты масштаба 1:500000-1:25000 | Проводятся на участках с целью изучения коренных выходов и рыхлых пород. Коренные выходы и валуны с рудной минерализацией будут опробованы. Проводятся структурные (складчатые и тектонические) исследования, связанные с промышленным содержанием полезного ископаемого. Маршруты проводятся с радиометрическими или без радиометрических исследований. |
| 2.1.1.2. | - наземные геологические маршруты масштаба 1:10000 | Проводятся на детальных участках с целью выявления и прослеживания по простиранию рудоперспективных зон, с картировочной целью. По детальным участкам составляются схематические геологические карты масштаба 1:10000. Маршруты проводятся с радиометрическими или без радиометрических исследований. |
| 2.1.1.3. | - маршруты при поисках шлиховым методом | Выполняется металлогеническая специализация и локализация оруденения. Шлиховые пробы отбираются в водотоках на участках наибольшей концентрации минералов тяжелой фракции отложений, при вскрытии горными выработками соответствующих разрезов четвертичных отложений. |
| 2.1.1.4. | - пешие переходы производственных групп при проведении геологических маршрутов масштабов 1:500000-1:25000, 1:10000, шлихо-геохимических, литогеохимических маршрутов и при проведении горных работ | Выполняется пеший переход исполнителей при проведении геологических, шлихо-геохимических, литогеохимических маршрутов и при проведении горных работ в местности определённой категории проходимости. |
| 2.1.2. | Геохимические работы при поисках и разведке твердых полезных ископаемых |  |
| 2.1.2.1. | - маршруты при литогеохимических работах по вторичным ореолам рассеяния | Маршруты проводятся с целью выявления вторичных ореолов рассеяния полезного ископаемого и сопутствующих ему элементов, проводится разбраковка территории по степени перспективности, обнаружения аномальных зон и участков для постановки в их пределах детальных поисковых работ. Литогеохимические маршруты выполняются с одновременной разбивкой профилей с шагом и глубиной, выбранными в соответствии с принятой методикой. |
| 2.1.2.2. | - маршруты при литогеохимических работах по вторичным ореолам рассеяния по предварительно разбитым профилям | Маршруты проводятся по вторичным ореолам по разбитым профилям с шагом и глубиной, выбранными в соответствии с принятой методикой. |
| 2.1.3. | Опробование твердых полезных ископаемых |  |
| 2.1.3.1. | - отбор геохимических проб из рыхлых отложений | Производится при проведении геохимических поисков по вторичным ореолам рассеяния по сети. |
| 2.1.3.2. | - литогеохимическое опробование | Производится методом пунктирной борозды из коренных пород. Опробуются обнажения во всех видах маршрутов, горные выработки с учетом литолого-петрографической однородности пород, степени их вторичных изменений и наличия рудной минерализации. Интервалы опробования колеблются от 0,5 до 5 м (в среднем 2 м) по однородным породам, до 0,2-0,5 м – по измененным и минерализованным разновидностям. Опробование заключается в отборе мелких сколков породы весом 10-20 г с интервалом 5-15 см; вес пробы 500 г. При обработке весь материал пробы дробится. Истирается, после перемешивания и квартования из него отбирается навеска для выполнения анализа. |
| 2.1.3.3. | - бороздовое опробование | Проводится по коренным породам. Опробуются обнажения, встреченные при маршрутном обследовании и полотно горных выработок. Отдельно отбираются пробы по рудным и нерудным интервалам, либо литологически неоднородным разностям пород. Пробы отбираются машинно-ручным методом сплошной борозды, с использованием бензорезчика Stihl TS-400, дающим контурные пропилы, с последующим выкалыванием материала пробы. Сечение секций по коренным породам выбирается в зависимости от мощности опробуемых пород. В горных выработках, после проходки рыхлых отложений забой расчистки углубляется на 0,1 м с целью выхода в невыветрелые коренные породы. Начальный вес пробы - 8,7 кг. |
| 2.1.3.4. | - штуфное опробование | Пробы отбираются из маломощных зон оруденения (5-10 см), мелкогнездовых скоплений рудной минерализации, маломощных кварцевых жил, валунов с рудной минерализацией. Вес пробы 0,5-2 кг. |
| 2.1.3.5. | - отбор проб протолочек | Пробы отбираются из обнажений или по полотну канав путем отбойки мелких сколков с площади 2 м2. Вес пробы – 10-15 кг. Для дополнительного минералогического анализа (при необходимости) из хвостов бороздовых проб могут быть отобраны дополнительные пробы. |
| 2.1.3.6. | - отбор образцов для изготовления шлифов и аншлифов | Отбор сколков руд и пород проводится в процессе документации обнажений и полотна канав. |
| 2.1.3.7. | - литогеохимическое опробование из керна скважин | Опробованию подвергнут весь керн поисковых скважин. Керн опробуется секционно-пунктирным способом, путем отбора мелких сколков пород и руд в пределах выделенного интервала. |
| 2.1.3.8. | - керновое опробование | Осуществляется после детального послойного описания керна, с учетом данных ГИС. Пробы отбираются при наличии интервалов минерализации, либо при наличии следов метасоматической проработки. Пробы отбираются путем изъятия в пробу половинки пиленого керна. Другая половинка остается в керновых ящиках. Опробование секционное. Распиловка керна производится на камнерезном оборудовании Splitstone. Исходный вес пробы – 4,1 кг. |
| 2.1.3.9. | - отбор образцов для петрографических исследований | Отбираются из всех разновидностей пород и руд с целью изготовления прозрачных шлифов. |
| 2.1.3.10. | - обработка проб | Керновые и бороздовые пробы обрабатываются по схеме многостадийного цикла дробления и истирания, с доведением размера частиц до 0,074 мм. Обработка проб выполняется по методике, обеспечивающей сохранение представительности пробы в конечном материале. Протолочные пробы на минералогический анализ дробятся до 0,5 мм, после чего весь материал обогащается на концентрационном столе. Вес исследуемой навески, являющейся представительной – не менее 125 г, лабораторная обработка протолочных проб заключается во взвешивании, просеивании, разделении в бромоформе, магнитной и электромагнитной сепарации. |
| 2.1.3.11. | - технологическое опробование | Производится после выявления наличия и особенностей геологического строения перспективных зон. Пробы отбираются из канав и керна скважин. Количество – 3 малообъемные технологические пробы. Начальный вес каждой пробы – от 50 до 100 кг. Для каждой пробы предварительно обрабатываются результаты рядовых химических анализов по интервалу, из которого будет отбираться проба; составляются и оформляются паспорта и акты передачи проб. |
| 2.2. | Геофизические работы |  |
| 2.2.1. | Метрологическая поверка измерительных приборов | В соответствии с методическими и инструктивными требованиями геологоразведочные работы сопровождаются метрологическим контролем. |
| 2.2.2. | Магниторазведка | Данный вид работ выполняется для решения структурно-картировочных задач, уточнения границ потенциально рудоносных массивов и особенностей их внутреннего строения. Пешеходная магнитная съемка проводится по сети со сгущением шага в аномальных точках. Измерения производятся протонным магнитометром ММП-203. Для регистрации вариаций магнитного поля используется магнитометр МИНИМАГ, устанавливаемый в области со спокойным, близким к «нормальному», полем. Независимые контрольные измерения составляют 10% от общего объема измерений (согласно Инструкции по магниторазведке - 1990). Погрешность измерений не должна превышать +/- 10-15 нТл. |
| 2.2.3. | Электроразведка | Электроразведка с использованием технологии дифференциальной вызванной поляризации (ВП) выполняется для разделения в толщах комплексов пород. Электроразведка выполняется в двух модификациях: - с установкой срединного градиента (СГ-ВП); - с установкой точечного зондирования (ТЗ-ВП). Электроразведка СГ-ВП выполняется с целью выделения и локализации аномальных зон проводимости и поляризуемости в разрезе, определения их основных геометрических параметров, дифференциации и классификации аномальных объектов по массе и объемному содержанию электроносодержащих включений. Измерения СГ-ВП проводятся по сети со сгущением в аномальных зонах. Разнос питающей линии АВ должен обеспечить требуемую глубину исследований и выбирается исходя из конкретной геоэлектрической ситуации на изучаемых площадях. Электроразведка ТЗ-ВП проводится в аномальных по поляризуемости зонах, полученных в результате работ СГ-ВП с целью уточнения элементов залегания поляризующихся объектов и изучения их вертикальной мощности. Измерения выполняются с линией =20 м, шаг по профилю 20-50 м при максимальном удалении приемной линии MN от токового электрода А не менее 1000 м. Используется измеритель вызванной поляризации TLR-IR-003-M. Источником стабилизированного тока в цепи линии АВ служит генератор TLT-2000W. |
| 2.2.4. | Геофизические исследования в скважинах (ГИС) | Проводятся в поисковых скважинах с целью: литологического расчленения горных пород, пересеченных скважиной, выделения зон минерализации, определения физических параметров горных пород (естественная радиоактивность, магнитная восприимчивость, плотность, удельное электрическое сопротивление, поляризуемость) в их естественном залегании, технического состояния скважины и определения пространственной траектории скважины. Комплекс ГИС: основной комплекс (гамма-каротаж (ГК), гамма-гамма каротаж плотностной (ГГК-П), кавернометрия (КМ), метод электродных потенциалов (МЭП), метод скользящих контактов (МСК)); инклинометрия (ИМ), кавернометрия (КМВ), гамма-каротаж (ГК). Глубина скважин определяется проектом. Используемая аппаратура, источники излучений: Кура-2, Cs-137 (ГГК-П), ТСМК-30 (КМВ), зонд МСК (МСК), зонд МЭП (МЭП), КМ-2 (КМ), КИТ-2 (ИМ), комплект РАГ-М-101, БЦР, Am-241, Ва-133 (ГГК), Кура-2 (ГК). |
| 2.3. | Горные работы |  |
| 2.3.1. | - проходка канав вручную | Длина, глубина, ширина, сечение канав, категория пород определяется исходя из геологического строения участка работ. |
| 2.3.2. | - засыпка канав вручную | Засыпка канав проходит без трамбования. |
| 2.3.3. | - проходка расчисток вручную | Расчистки проходят с перекидкой породы. Категория пород определяется исходя из геологического строения участка работ. |
| 2.3.4. | - проходка шурфов | Глубина, сечение шурфов, категория пород определяется исходя из геологического строения участка работ. |
| 2.3.5. | - засыпка шурфов | Засыпка шурфов проходит без трамбования. |
| 2.4. | Разведочное бурение | Поисковыми и картировочными скважинами заверяются перспективные аномалии, прослеживаются рудные объекты на глубину. Бурение сопровождается отбором керна. Выход керна обосновывается в проекте, исходя из имеющихся геологических разрезов и рассматриваемых бурением задач. Бурение скважин осуществляется механическим вращательным способом с использованием самоходных буровых установок, передвижных буровых установок. Категория пород по буримости, породоразрушающий инструмент выбирается исходя из геологического строения участка работ. |
| 2.5. | Лабораторные и химико-аналитические исследования |  |
| 2.5.1. | - спектральный полуколичественный анализ | Исследуются коренные породы и рыхлые отложения на наличие различных элементов. |
| 2.5.2. | - атомно-абсорбционный анализ | Анализируются все бороздовые, керновые, литохимические пробы. |
| 2.5.3. | - пробирный анализ | Подвергаются пробы с высоким содержанием полезного ископаемого по результатам спектральных анализов. |
| 2.5.4. | - химический анализ на различные элементы | Исследуются коренные породы и рыхлые отложения на наличие различных элементов. |
| 2.5.5. | - сокращенное и полное описание шлифов и аншлифов | Производится для изучения петрографо-минералогического состава пород и руд, изучения их структурно-текстурных особенностей, характера и интенсивности вторичных изменений горных пород, метасоматической зональности. |
| 2.5.6. | - микрозондовый анализ рудных минералов | Производится с использованием электронного микроскопа S – 430 HITACHI с приставкой LINK и микрозондовые анализы (MS – 46 CAMECA, CAMEBAX – MICROBEAM). |
| 2.5.7. | - минералогический анализ шлиховых и протолочных проб | Выполняется с приближенным определением содержаний минералов в процентах. |
| 2.6. | Топографо-геодезические работы | Выполняются с целью перенесения в натуру и планово-высотной привязки скважин, горных выработок, пунктов геофизических наблюдений и составления топооснов отчетных карт и планов. Среднеквадратическая погрешность определения планового положения поисковых скважин относительно пунктов государственной геодезической сети составляет +/-5,0 м, среднеквадратическая погрешность определения их высотного положения составляет +/-1,0 м. Среднеквадратическая погрешность определения планово-высотного положения картировочных скважин не должна превышать в плане +/-20 м, по высоте +/- 2,0 м. Перенесение в натуру скважин выполняется линейно-угловыми промерами от ближайших пунктов государственной геодезической сети и точек планового обоснования, координаты которых определяются геодезическими засечками, пунктов геофизических наблюдений и четких контуров местности по топографической карте. Плановая привязка поисковых скважин, горных выработок, пунктов геофизических наблюдений выполняется теодолитными ходами точности 1:2000 и 1:000 с измерением вертикальных углов. Высотная привязка выполняется проложением ходов геодезического нивелирования, совмещенных с теодолитными ходами. В качестве исходных для проложения теодолитных ходов используются пункты триангуляции, репера нивелирования и точки, координаты которых определяются геодезическими засечками. Горизонтальные и вертикальные углы, линии и превышения измеряются электронным тахеометром SET-600. Планово-высотное положение картировочных скважин определяется навигационным прибором Etrex Summit. |
| 2.7. | Камеральные работы |  |
| 2.7.1. | - полевые камеральные работы | Производятся по всем видам геологоразведочных работ по проекту в полевых условиях |
| 2.7.2. | - текущие (промежуточные) камеральные работы | Проводятся в стационарных условиях в послеполевой период. В состав работ входит: обработка материалов геологического содержания, горных и буровых работ; пополнение базы геологических данных; пополнение эталонной коллекции и легенды геологической документации по всем участкам работ. |
| 2.7.3. | - окончательная камеральная обработка | Проводится в стационарных условиях и выполняется в следующей последовательности: составление сводного отчета составление геологической записки к ТЭС оформительские работы (переплет) приемка результатов работы промежуточного камерального периода, рассмотрение и утверждение сводного отчета составление паспортов выявленных рудопроявлений, карточек геологической, геохимической и геофизической изученности, информационной карты оформление и передача первичной геологической информации на хранение в архив подготовка и передача геологической информации на машинных носителях Составление и оформление отчета производится согласно требованиям ГОСТа 7.63-90 («Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению. Москва, 1992 г.) |

1.4. Сводный перечень проектируемых работ

Из разделов методики работ составляется сводный перечень проектируемых работ и их объемов по следующей форме:

| Виды, методы, способы, масштабы работ, условия производства (категории сложности, сечение выработки, интервалы бурения, категория пород и т.д.) | Номер нормы времени (выработки) по ССН-92 | Единица работ | Проектируемый объем |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Предполевые работы и проектирование |  |  |  |
| - сбор, обобщение и анализ фондовых материалов по ранее проведённым исследованиям | СФР | отрядо-месяц |  |
| - составление проектно-сметной документации | Вып. 1, ч. 2, Доп. Вып. 1, ч. 1 | смета |  |
| - приобретение картографического материала (при необходимости) | СФР |  |  |
| - метрологическое обеспечение используемых измерительных приборов | ССН по видам работ, СФР |  |  |
| Перевод тематических карт на машинные носители | Временные нормы для определения сметной стоимости с применением ПВЭМ, М., 1999 г. | смена |  |
| Полевые работы: |  |  |  |
| Работы геологического содержания |  |  |  |
| 1. Геологические маршруты: |  |  |  |
| Наземные геологические маршруты масштаба 1:500000-1:25000 | Вып. 1, ч. 2 | км |  |
| Наземные геологические маршруты м-ба 1:10000 | Вып. 1, ч. 2 | км |  |
| Маршруты при поисках шлиховым методом | Вып. 1, ч. 2 | пог. км |  |
| Пешие переходы производственных групп при проведении геологических маршрутов масштабов 1:500000-1:10000; шлихо-геохимических, литогеохимических маршрутов и при проведении горных работ | Вып. 1, ч. 1 | пог. км |  |
| Полевая камеральная обработка материалов маршрутов, К= | Вып. 1, ч. 2 | 1 ном. лист |  |
| Полевая камеральная обработка материалов шлихо-геохимических маршрутов | Вып. 1, ч. 2 | 1 ном. лист |  |
| 2. Геохимические работы |  |  |  |
| 2.1. Литогеохимические работы по вторичным ореолам с разбивкой профилей, шаг .. м с гл. .. м | Вып. 1, ч. 3 | км |  |
| 2.2. Литогеохимические работы по вторичным ореолам по разбитым профилям, шагом .. м, с гл. .. м, К= | Вып. 1, ч. 3 | км |  |
| Полевая камеральная обработка материалов геохимических работ | Вып. 1, ч. 3 | км2 |  |
| 3. Геологическая документация горных выработок и керна буровых скважин: |  |  |  |
| Документация горных выработок с радиометрией | Вып. 1, ч. 1 | пог. м |  |
| Геологическая документация керна скважин | Вып. 1, ч. 1 | м |  |
| 4. Опробование: |  |  |  |
| Отбор литогеохимических проб из обнажений | Вып. 1, ч. 5 | проба |  |
| Отбор бороздковых проб из обнажений | Вып. 1, ч. 5 | пог. м |  |
| Отбор протолочек | Вып. 1, ч. 5 | проба |  |
| Отбор керновых проб (машинный) | Вып. 1, ч. 5 | пог. м |  |
| Отбор образцов | СФР | образец |  |
| Отбор технологических проб | СФР | проба |  |
| Обработка начальных геохимических проб | Вып. 1, ч. 5 | проба |  |
| Обработка начальных литогеохимических проб из обнажений | Вып. 1, ч. 5 | проба |  |
| Обработка начальных бороздовых проб | Вып. 1, ч. 5 | проба |  |
| Обработка проб протолочек | Вып. 1, ч. 5 | проба |  |
| Литохимические работы по керну скважин | Вып. 1, ч. 3 | пог. м |  |
| Обработка начальных проб по керну скважин | Вып. 1, ч. 5 | проба |  |
| Обработка начальных керновых проб | Вып. 1, ч. 5 | проба |  |
| Обработка начальных технологических проб | Вып. 1, ч. 5 | проба |  |
| Обработка лабораторных геохимических проб | Вып. 1, ч. 5 | проба |  |
| Обработка лабораторных литогеохимических проб из обнажений | Вып. 1, ч. 5 | проба |  |
| Обработка лабораторных бороздовых проб | Вып. 1, ч. 5 | проба |  |
| Обработка лабораторных проб по керну скважин | Вып. 1, ч. 5 | проба |  |
| Обработка лабораторных керновых проб | Вып. 1, ч. 5 | проба |  |
| 5. Геофизические работы: | Вып. 3 |  |  |
| 5.1. Метрологическая поверка измерительных приборов | ССН по видам работ, СФР |  |  |
| 5.2. Электроразведка | ч. 2 |  |  |
| - с установкой среднего градиента (СГ-ВП) |  | пог. км |  |
| - с установкой точечного зондирования (ТЗ-ВП) |  | пог. км |  |
| 5.3. Магниторазведка | ч. 3 | пог. км |  |
| 5.4. Геофизические исследования в скважинах: | ч. 5 |  |  |
| - основной комплекс (ГК, ГГК-П, КМ, МЭП, МСК) |  |  |  |
| - инклинометрия (ИМ) |  | пог. м |  |
| - кавернометрия (КМ) |  | пог. м |  |
| - гамма-каротаж (ГК) |  | пог. м |  |
| 6. Горнопроходческие работы: | Вып. 4 |  |  |
| Проходка канав вручную: |  |  |  |
| …категория |  | м3 |  |
| …категория |  | м3 |  |
| …категория |  | м3 |  |
| Засыпка канав вручную | Вып. 4 |  |  |
| в породах .. категории, К=… |  | м3 |  |
| в породах …. категорий, К=…. |  | м3 |  |
| Проходка расчисток вручную | Вып. 4 |  |  |
| в породах ... категории |  | м3 |  |
| в породах … категории |  | м3 |  |
| Проходка шурфов | Вып. 4 | м3 |  |
| Засыпка шурфов | Вып. 4 | м3 |  |
| Полевая камеральная обработка горных работ | Вып. 4 |  |  |
| 7. Разведочное бурение: |  |  |  |
| Бурение скважин | Вып. 5 | пог. м |  |
| Вспомогательные работы | Вып. 5 | ст./см |  |
| Монтаж-демонтаж и перевозка буровых установок | Вып. 5 | количество |  |
| Перемещение на каждый последующий км | Вып. 5 |  |  |
| Зимнее удорожание работ | Вып. 5 | ст./см |  |
| 8. Топографо-геодезические и маркшейдерские работы | Вып. 9 |  |  |
| - определение координат точек по карте |  | точка |  |
| - перенесение на местность проекта расположения скважин, кат. трудности …: |  |  |  |
| - нормализованный период |  | точка |  |
| - ненормализованный период |  | точка |  |
| Определение азимута наклонного бурения скважин, кат. трудности ..: |  |  |  |
| - нормализованный период |  | точка |  |
| - ненормализованный период |  | точка |  |
| Аналитическая привязка скважин, горных выработок способом засечек: |  |  |  |
| - нормализованный период |  | точка |  |
| - ненормализованный период |  | точка |  |
| Теодолитные ходы с измерением сторон светодальномером: |  |  |  |
| - нормализованный период |  | км |  |
| - ненормализованный период |  | км |  |
| Аналитическая привязка пунктов геофизических наблюдений: |  |  |  |
| - нормализованный период |  | км |  |
| - ненормализованный период |  | км |  |
| Контроль выноса в натуру и привязки скважин |  |  |  |
| - нормализованный период |  | км |  |
| - ненормализованный период |  | км |  |
| Закрепление на местности точек долговременными знаками |  |  |  |
| - нормализованный период |  | пункт |  |
| - ненормализованный период |  | пункт |  |
| Прорубка просек, шириной … м |  |  |  |
| Мягкие и средней твердости породы |  | км |  |
| Твердые породы |  | км |  |
| Определение геодезических координат картировочных скважин приемником GPS в статическом режиме | СФР | скв. |  |
| Изготовление кольев |  | кол |  |
| Полевое компарирование рулетки |  | комп. |  |
| 9. Лабораторные исследования: | Вып. 7 |  |  |
| Изготовление шлифов |  | шлиф |  |
| Изготовление аншлифов |  | аншлиф |  |
| Сокращенное петрографическое описание шлифов |  | шлиф |  |
| Сокращенное описание аншлифов |  | аншлиф |  |
| Спектральный полуколичественный анализ на 20 элементов |  | проба |  |
| Химико-спектральный анализ на золото |  | проба |  |
| Атомно-абсорбционный анализ на золото |  | проба |  |
| Пробирный анализ на золото |  | проба |  |
| Химические анализы: |  |  |  |
| - медь |  | проба |  |
| - никель, кобальт |  | проба |  |
| - серебро |  | проба |  |
| - свинец |  | проба |  |
| - цинк |  | проба |  |
| - сера |  | проба |  |
| - мышьяк |  | проба |  |
| - сурьма |  | проба |  |
| Микрозондовый анализ |  | эл/опред. |  |
| Полный минералогический анализ шлиховых проб с квартованием |  | проба |  |
| Минералогический анализ протолочных проб с квартованием |  | проба |  |
| Отбор монофракций пирита |  | проба |  |
| Измерение физических свойств пород и руд: |  |  |  |
| - объемный вес методом гидростатического взвешивания, вес до 1 кг |  | проба |  |
| - изготовление приполированных образцов и полировки трех граней, площадь …. дм2 |  | проба |  |
| 10. Камеральная обработка | ССН 1, ч. 1, 2, 3, ССН-9, СФР |  |  |
| - промежуточная камеральная обработка материалов работ геологического содержания | ССН- 1, ч. 2 | месяц |  |
| - окончательная камеральная обработка материалов геологических маршрутов | ССН- 1, ч. 2 | месяц |  |
| - окончательная камеральная обработка материалов шлиховых поисков | ССН- 1, ч. 2 | месяц |  |
| - окончательная камеральная обработка материалов работ геологических маршрутов по детальным участкам | ССН- 1, ч. 2 | месяц |  |
| - окончательная камеральная обработка материалов геохимических работ | ССН- 1, ч. 3 | отр. месяц |  |
| - составление геологического отчета | СФР | отчет |  |

Работы, не учтенные ССН-92, обосновываются в соответствующих разделах методики работ и включаются в сводный перечень дополнительно.

2. Производственная часть

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Организационные условия производства геологоразведочных работ (с учетом предыдущих стадий) | На основании технического (геологического) задания составляется рабочий календарный план выполнения работ с разбивкой по этапам. В каждом этапе расписываются виды и сроки проведения проектируемых работ. В проекте описываются условия и организация производства различных видов полевых работ, отчетность по ходу работ, базовое, ремонтно-механическое обеспечение работ, организация связи, охрана труда, охрана окружающей среды, техника безопасности. |
| Определение необходимых трудовых и материальных затрат | Необходимые затраты определяются, исходя из видов, методов, способов, масштабов работ, условий производства (категории сложности, сечение выработки, интервалы бурения, категория пород и т.д.) |
| Обоснование объёмов производственного и бытового строительства | В соответствии с условиями работ расписывается обустройство полевых лагерей, строительство необходимых зданий и сооружений. Изучаются возможности замены временного строительства арендой зданий и сооружений или приобретением их у предприятий и населения, необходимо определить возможность реализации их после окончания работ. |
| Составление схемы перевозки грузов и транспортировки персонала | Расписывается схема доставки персонала, оборудования, снаряжения, материалов и других необходимых средств к местам базирования и проведения работ, вид необходимого транспорта. |
| Обоснование компенсируемых затрат | Обосновываются и указываются: - количество командировок, пункты назначения, необходимые затраты на производственные командировки; - выплаты полевого довольствия; - доплаты. |
| Резерв не непредвиденные работы и затраты | Размер резерва не непредвиденные работы и затраты предусматривается по опыту работ предприятия. Рекомендуется в размерах предусмотренных п. 6.7.2. Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы (приказ Роскомнедра от 22.11.1993 года №108) |
| Подрядные работы | В проекте обосновываются объемы подрядных работ, приводятся перечни и наименование организаций исполнителей, привлекаемых по видам работ и услуг |

К проекту прилагается экспертное заключение.

Наиболее типичными недостатками являются:

- недостаточное изучение фондовых материалов; неполное знание имеющейся изученности приводит к неправильному выбору методики и несоответствию запроектированных объемов необходимых для решения геологической задачи;

- недостаточное знание петрофизических свойств может привести к неправильному выбору методики геофизических работ;

- недостаточное знание по глубинам залегания рудных тел и зон может привести к нехватке объемов буровых работ, что также не способствует решению поставленной геологической задачи;

- неоправданное завышение трудовых и материальных затрат может привести к увеличению сметной стоимости работ;

- недостаточное знание инфраструктуры района работ может привести к определению неправильной схемы транспортировки грузов и персонала, что в свою очередь приведет к искусственному удорожанию работ.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

(Территориальный орган Федерального агентства по недропользованию*)

наименование организации-поставщика (сокращенное название)

«СМЕТУ УТВЕРЖДАЮ»

в сумме: числовое значение (прописью)   руб.,

том числе НДС: числовое значение (прописью) руб.

Заместитель   Руководителя Федерального

агентства по недропользованию

(Руководитель территориального органа Роснедра*)

______________ Ф.И.О.

подпись

« ____ »  ___________ 200__ г.

М.П.

СМЕТА

на выполнение работ по объекту: «___________________________________________________________»

(Государственный контракт от _______________  №___________)

Начало работ  – ___ квартал 200__ г.

Окончание работ –  ___ квартал 200__ г.

Руководитель организации-

поставщика                                         ______________         Ф.И.О.

подпись

М.П.

Смету составил,

(должность сотрудника

организации-поставщика)                 _______________        Ф.И.О.

подпись

##### Место и год утверждения

* - указывается в случае если заказчиком является территориальный орган Роснедра

Таблица сметной стоимости работ

выполняемых на ……………… на стадии …………….. работ

| №№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Стоимость единицы в СНОР-93, СФР | Сметная стоимость по СНОР-93, СФР | Коэффициент пересчета на год составления проекта | Сметная стоимость на год составления проекта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Основные расходы |  |  |  |  |  |  |
| А. | Собственно геологоразведочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предполевые работы и проектирование |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Полевые работы, всего: в том числе по видам, методам, способам, масштабам и т.д.: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Работы геологического содержания |  |  |  |  |  |  |
|  | - наземные геологические маршруты масштаба……… |  |  |  |  |  |  |
|  | - маршруты при поисках шлиховым методом |  |  |  |  |  |  |
|  | - геологические маршруты с радиометрическими исследованиями |  |  |  |  |  |  |
|  | - геологические маршруты без радиометрических исследований |  |  |  |  |  |  |
|  | Геологическая документация горных выработок и керна скважин: |  |  |  |  |  |  |
|  | - геологическая документация горных выработок |  |  |  |  |  |  |
|  | - геологическая документация керна скважин |  |  |  |  |  |  |
|  | Геохимические работы: |  |  |  |  |  |  |
|  | - литогеохимические работы по вторичнм ореолам рассеяния с разбивкой профилей, шаг… с гл…. |  |  |  |  |  |  |
|  | - литогеохимические работы по вторичнм ореолам рассеяни по разбитым профилям, шаг… с гл…. |  |  |  |  |  |  |
|  | Опробование твердых полезных ископаемых: |  |  |  |  |  |  |
|  | - отбор литогеохимических проб из обнажений |  |  |  |  |  |  |
|  | - отбор бороздковых проб из обнажений |  |  |  |  |  |  |
|  | - отбор протолочек |  |  |  |  |  |  |
|  | - отбор керновых проб |  |  |  |  |  |  |
|  | - отбор образцов |  |  |  |  |  |  |
|  | - отбор технологических проб |  |  |  |  |  |  |
|  | - обработка начальных геохимических проб |  |  |  |  |  |  |
|  | - обработка начальных литогеохимических проб из обнажений |  |  |  |  |  |  |
|  | - обработка начальных бороздовых проб |  |  |  |  |  |  |
|  | - обработка проб протолочек |  |  |  |  |  |  |
|  | - литохимические работы по керну скважин |  |  |  |  |  |  |
|  | - обработка начальных проб по керну скважин |  |  |  |  |  |  |
|  | - обработка начальных керновых проб |  |  |  |  |  |  |
|  | - обработка начальных технологических проб |  |  |  |  |  |  |
|  | - обработка лабораторных геохимических проб |  |  |  |  |  |  |
|  | - обработка лабораторных литогеохимических проб из обнажений |  |  |  |  |  |  |
|  | - обработка лабораторных бороздовых проб |  |  |  |  |  |  |
|  | - обработка лабораторгых проб по керну скважин |  |  |  |  |  |  |
|  | - обработка лабораторных керновых проб |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Геофизические работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Метрологическая поверка измерительных приборов |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроразведка: |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЭП-ВП |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЗ-ВП |  |  |  |  |  |  |
|  | Магниторазведка |  |  |  |  |  |  |
|  | Геофизические исследования в скважинах: |  |  |  |  |  |  |
|  | - основной комплекс (ГК, ГГК-П, КМ, МЭП, МСК) |  |  |  |  |  |  |
|  | - инклинометрия (ИМ) |  |  |  |  |  |  |
|  | - кавернометрия (КМ) |  |  |  |  |  |  |
|  | - гамма-каротаж (ГК) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Горнопроходческие работы: |  |  |  |  |  |  |
|  | - проходка канав вручную |  |  |  |  |  |  |
|  | - проходка расчисток вручную |  |  |  |  |  |  |
|  | - проходка шурфов |  |  |  |  |  |  |
|  | - засыпка горных выработок |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Разведочное бурение: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурение скважин |  |  |  |  |  |  |
|  | Вспомогательные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж-демонтаж и перевозка буровых установок |  |  |  |  |  |  |
|  | Перемещение на каждый последующий км |  |  |  |  |  |  |
|  | Зимнее удорожание работ |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Топографо-геодезические и маркшейдерские работы |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Прочие полевые работы |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация и ликвидация полевых работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация полевых работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Ликвидация полевых работ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Лабораторные и технологические исследования |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Камеральные работы |  |  |  |  |  |  |
| Б. | Сопутствующие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительство зданий и сооружений: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Транспортировка вахт |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Транспортировка грузов и персонала |  |  |  |  |  |  |
| II. | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |
| III. | Плановые накопления |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Компенсируемые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственные командировки |  |  |  |  |  |  |
|  | Полевое довольствие |  |  |  |  |  |  |
|  | Доплаты и компенсации |  |  |  |  |  |  |
|  | Возмещение убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков |  |  |  |  |  |  |
|  | Рекультивация земель и лесных угодий |  |  |  |  |  |  |
|  | Попенная оплата |  |  |  |  |  |  |
|  | Согласование мест проведения геологоразведочных работ |  |  |  |  |  |  |
| V. | Подрядные работы |  |  |  |  |  |  |
| VI. | Резерв на непредвиденные работы и затраты |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту |  |  |  |  |  |  |

1. гр. 4. Объем работ – В графу заносятся объемы проектируемых работ из производственной части проекта

2. гр. 5. Стоимость единицы в СНОР-93, СФР – В графу заносятся данные расчетной единицы из формы СМ 5 (расчет по СНОР-93) и СМ6 (расчет по СФР). Формы СМ5 и СМ6 приведены ниже.

3. гр. 6 Сметная стоимость в СНОР-93, СФР – Гр. 4 х Гр. 5.

4. гр. 7 Коэффициент пересчета на год составления проекта – Определяется в соответствии с Приказом Комитета РФ по геологии и использованию недр от 20.10.95 № 125. Пример расчета приведен ниже.

5. гр. 8 Сметная стоимость на год составления проекта – Гр. 6 х Гр. 7.

#### Пример расчета сметной части проекта

| №№ п/п | Наименование видов работ | Описание расчета |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предполевые работы и проектирование |  |
| 1.1. | Сбор, обобщение и анализ фондовых материалов по ранее проведённым исследованиям | Сметная стоимость работ определяется путём составления сметно-финансовых расчётов по форме СМ6. |
| 1.2. | Составление проектно-сметной документации | Сметная стоимость работ может определяться по СНОР-93 вып. 1, ч. 2, табл. 1 |
| 1.3. | Приобретение картографического материала (при необходимости) | Сметная стоимость работ определяется путём составления сметно-финансовых расчётов по форме СМ6. |
| 1.4. | Метрологическое обеспечение используемых измерительных приборов | Сметная стоимость работ определяется по СНОР-93, вып. 3. В случае отсутствия норм - путём составления сметно-финансовых расчётов по форме СМ6. |
| 1.5. | Перевод тематических карт на машинные носители | Сметная стоимость работ определяется путём составления сметно-финансовых расчётов по форме СМ6. |
| 2. | Разведочное бурение |  |
| 2.1. | Бурение скважин, СБУ, d<132 мм, (0-30м) |  |
| 2.1.1. | - бурение | Сметная стоимость работ определяется по СНОР-93 вып. 5, табл. 7 |
| 2.1.2. | - вспомогательные работы | Сметная стоимость работ определяется по ССН-92 вып. 5, табл. 7 и по Сборнику разъяснений №1 к СНОР-93 |
| 2.2. | Бурение вертикальных скважин твердосплавными коронками d>132 мм, от ДЭС, (0-30м) | Сметная стоимость работ определяется по Дополнению к СНОР-93 вып. 5, табл. 13 |
| 2.3. | Бурение скважин, СБУ, d<132 мм, (31-110м) |  |
| 2.3.1. | - бурение | Сметная стоимость работ определяется по СНОР-93 вып. 5, табл. 7 |
| 2.3.2. | - вспомогательные работы | Сметная стоимость работ определяется по ССН-92 вып. 5, табл. 7 и по Сборнику разъяснений №1 к СНОР-93 |
| 2.3.3. | - ГИС | Сметная стоимость работ определяется по СНОР-93 вып. 3, ч. 5 |
| 2.4. | Бурение наклонных скважин твердосплавными коронками d>132 мм, от ДЭС, (31-110 м) | Сметная стоимость работ определяется по Дополнению к СНОР-93 вып. 5, табл. 14 |
| 2.5. | Монтаж-демонтаж и перемещение самоходной буровой установки: | Сметная стоимость работ определяется по Сборнику разъяснений №3 к СНОР-93, табл. 23 |
| 2.5.1. | 1 группа, СБУ, трактор, летом |  |
| 2.5.2. | 1 группа, СБУ, трактор, зимой |  |
| 2.5.3. | 2 группа, СБУ, трактор, летом |  |
| 2.5.4. | 2 группа, СБУ, трактор, зимой |  |
| 2.6. | Перемещение на каждый последующий км: | Сметная стоимость работ определяется по Сборнику разъяснений №3 к СНОР-93, табл. 23 |
| 2.6.1. | 2 группа, СБУ, трактор, летом |  |
| 2.6.2. | 2 группа, СБУ, трактор, зимой |  |
| 2.7. | Бурение наклонных скважин, d<132 мм, от ДЭС, (111-315 м) |  |
| 2.7.1. | - бурение | Сметная стоимость работ определяется по СНОР-93 вып. 5, табл. 2 |
| 2.7.2. | - вспомогательные работы | Сметная стоимость работ определяется по ССН-92 вып. 5, табл. 2 и по Сборнику разъяснений №1 к СНОР-93 |
| 2.7.3. | - ГИС | Сметная стоимость работ определяется по СНОР-93 вып. 3, ч. 5 |
| 2.8. | Бурение наклонных скважин твердосплавными коронками d>132 мм, от ДЭС, (111-315 м) | Сметная стоимость работ определяется по Дополнению к СНОР-93 вып. 5, табл. 14 |
| 2.9. | Монтаж-демонтаж и перемещение: | Сметная стоимость работ определяется по СНОР-93 вып. 5, табл. 17 |
| 2.9.1. | - 3 группа, летом |  |
| 2.9.2. | - 3 группа, зимой |  |
| 2.10. | Перемещение на каждый последующий км: | Сметная стоимость работ определяется по СНОР-93 вып. 5, табл. 17 |
| 2.10.1. | - 3 группа, летом |  |
| 2.10.2. | - 3 группа, зимой |  |
| 2.11. | Перевозка дополнительных блоков | Сметная стоимость работ определяется по СНОР-93 вып. 10, табл. 6 |
| 2.12. | Трубы, оставляемые в скважинах: | Сметная стоимость работ определяется путём составления сметно-финансовых расчётов по форме СМ6. |
| 2.12.1. | - 127 мм |  |
| 2.12.2. | - 108 мм |  |
| 2.13. | Зимнее удорожание работ | Сметная стоимость работ определяется по СНОР-93 вып. 5, табл. 42 |

Форма СМ-5

Расчет единичных расценок по СНОР

| Районный коэффициент к зарплате | Утверждены постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 5 марта 1960 г. № 298/8, с учетом внесенных в последующем отдельных дополнений и изменений (см. Приложение 1 к Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы) |
| --- | --- |
| Коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы: - по материалам - по оборудованию | Определяются в соответствии с Методическими положениями по составу транспортно-заготовительных расходов (см. Приложение 2 к Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы) и утверждаются Заказчиком на все время действия проекта. |
| Коэффициент, учитывающий накладные расходы и плановые накопления | Определяется в соответствии с Методическими положениями по составу накладных расходов (см. Приложение 4 к Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы) и утверждаются Заказчиком на все время действия проекта. |
| Коэффициенты сезонности для полевых работ, применяемые к затратам на амортизацию оборудования | Обосновывается проектом. Рассчитывается по формуле: Ксез. = Тгодов./Тпроект., где Тгодов – годовой фонд рабочего времени Тпроект – проектная продолжительность полевых работ |
| Таблица СНОР | Наименование работ | Единица измерения | Затраты по СНОР | Затраты по СНОР с учетом коэффициентов | Единичная расценка |
|  |  |  | Зарплата | Соцстрах | Материалы | Амортизация | Зарплата | Соцстрах | Материалы | Амортизация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Форма СМ 6

РАСЧЕТ

## Сметной стоимости работ___________________________________________

(наименование вида работ)

Объем работ:                                                      ед.изм.

Продолжительность работ:                              мес.

Отчисления на соц.нужды*):                             %

Поправочные коэффициенты:

К затратам на оплату труда:

индекс_____, районный_____, высокогорность_____, безводность_____, общий_______

К материальным затратам: индекс______, ТЗР________, общий________

К амортизации: индекс______, ТЗР_______, общий_________

| № п/п | Статьи расходов | Затраты труда, чел/мес | Должностной оклад в ценах 1993 г. | Должностной оклад в ценах текущего года | Сметная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная заработная плата |  |  |  |  |
| 2 | Дополнительная заработная плата (7,9% от п. 1) |  |  |  |  |
| 3 | Итого заработная плата |  |  |  |  |
| 4 | Отчисления на соц. нужды*)(__% от п. 3) |  |  |  |  |
| 5 | Материалы |  |  |  |  |
| 6 | Амортизация |  |  |  |  |
| 7 | Услуги |  |  |  |  |
|  | Итого основных расходов |  |  |  |  |
|  | Единичная сметная расценка |  |  |  |  |

| В том числе по статьям затрат: | Сметная стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Затраты на оплату труда |  |
| Отчисления на соц.нужды |  |
| Материальные затраты |  |
| Амортизация |  |

Сводная таблица индексов по видам ГРР

| № п/п | Вид работ | Индекс |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предполевые работы и проектирование |  |
| 1.1. | Сбор, обобщение и анализ фондовых материалов по ранее проведённым исследованиям |  |
| 1.2. | Составление проектно-сметной документации |  |
| 1.3. | Приобретение картографического материала (при необходимости) |  |
| 1.4. | Метрологическое обеспечение используемых измерительных приборов |  |
| 1.5. | Перевод тематических карт на машинные носители |  |
| 2. | Разведочное бурение |  |
| 2.1. | Бурение скважин, СБУ, d<132 мм, (0-30 м) | 0,517 |
| 2.1.1. | - бурение |  |
| 2.1.2. | - вспомогательные работы |  |
| 2.2. | Бурение вертикальных скважин твердосплавными коронками d>132 мм, от ДЭС, (0-30 м) |  |
| 2.3. | Бурение скважин, СБУ, d<132 мм, (31-110 м) |  |
| 2.3.1. | - бурение |  |
| 2.3.2. | - вспомогательные работы |  |
| 2.3.3. | - ГИС |  |
| 2.4. | Бурение наклонных скважин твердосплавными коронками d>132 мм, от ДЭС, (31-110 м) |  |
| 2.5. | Монтаж-демонтаж и перемещение самоходной буровой установки: |  |
| 2.5.1. | 1 группа, СБУ, трактор, летом |  |
| 2.5.2. | 1 группа, СБУ, трактор, зимой |  |
| 2.5.3. | 2 группа, СБУ, трактор, летом |  |
| 2.5.4. | 2 группа, СБУ, трактор, зимой |  |
| 2.6. | Перемещение на каждый последующий км: |  |
| 2.6.1. | 2 группа, СБУ, трактор, летом |  |
| 2.6.2. | 2 группа, СБУ, трактор, зимой |  |
| 2.7. | Бурение наклонных скважин, d<132 мм, от ДЭС, (111-315 м) |  |
| 2.7.1. | - бурение |  |
| 2.7.2. | - вспомогательные работы |  |
| 2.7.3. | - ГИС |  |
| 2.8. | Бурение наклонных скважин твердосплавными коронками d>132 мм, от ДЭС, (111-315 м) |  |
| 2.9. | Монтаж-демонтаж и перемещение: |  |
| 2.9.1. | - 3 группа, летом |  |
| 2.9.2. | - 3 группа, зимой |  |
| 2.10. | Перемещение на каждый последующий км: |  |
| 2.10.1. | - 3 группа, летом |  |
| 2.10.2. | - 3 группа, зимой |  |
| 2.11. | Трубы, оставляемые в скважинах: |  |
| 2.11.1. | - 127 мм |  |
| 2.11.2. | - 108 мм |  |
| 2.12. | Зимнее удорожание работ |  |

Расчет 1

индекса удорожания основных расходов

Бурение скважин, СБУ, d<132 мм, 1 группа

Поправочные коэффициенты:

к затратам на оплату труда, районный коэффициент  1,5

к материальным затратам, ТЗР                                      1,164

к амортизации, ТЗР                                                         1,12

| Показатели норм | Бурение скважин, СБУ, d<132 мм, (0–30 м) |
| --- | --- |
|  | СНОР-93, вып.5, табл. 7, строка 21 |
|  | Норма по СНОР-93 | С учетом поправочных коэффициентов | Удельный вес затрат в процентах | Индекс элемента затрат | Средневзвешенный индекс гр.4хгр.5 | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Затраты на оплату труда | 1684 | 2526 | 21 | 0,978 | 0,205 |  |
| Отчисления на социальные нужды | 661 | 991,50 | 8 | 0,691 | 0,055 |  |
| Материальные затраты | 6869 | 7995,52 | 67 | 0,357 | 0,239 | Расчет 2 |
| Амортизация | 455 | 509,6 | 4 | 0,446 | 0,018 | Расчет 3 |
| Итого основных расходов | 9669 | 12022,62 |  |  |  |  |
| Средневзвешенный индекс |  |  | 100 |  | 0,517 |  |

1. гр. 2 – в данную графу заносятся нормы из СНОР-93

2. гр. 3 – норма из гр. 2 умножается на соответствующие поправочные коэффициенты, указанные выше

3. гр. 4 – норма гр. 3 делится на показатель «Итого основных расходов»

4. гр. 5 – строка «затраты на оплату труда»: рассчитывается, исходя из минимального размера оплаты труда, определенного Правительством РФ, относимого к минимальному размеру оплаты труда, принятого при расчете СНОР-93 умноженного на 2 (на основании Письма Роснедра от 05.04.2005 г. № ОМ 05031/1688 в соответствии с действующим тарифным соглашением);

- строка «отчисления на социальные нужды»: рассчитывается, исходя из отношения величины изменения отчислений на социальные нужды, принятых в соответствии с нормативно-законодательной базой РФ по отношению к заложенным в СНОР-93 и умноженному на индекс заработной платы;

- строка «материальные затраты» - расчет 2;

- строка «амортизация» - расчет 3

5. гр. 6 - гр.4хгр.5

Расчет 2

индекса роста стоимости элемента затрат

«Материальные затраты»

| № таблицы и строки по СНОР | Наименование материалов | Единица измерения | Удельный вес индикаторов, % | Цена за единицу принятая в СНОР-93 (руб.) | Цена за единицу, фактическая в индексируемый период (руб.) | Индекс роста индикаторов, гр.6/гр.5 | Средневзвешенный индекс, гр.7хгр.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Табл. 7, строка 21 | Алмазная коронка | карат | 100 | 800 | 285,87 | 0,357 | 0,357 |

Расчет 3

индекса роста стоимости элемента затрат

«Амортизация»

| № таблицы и строки по СНОР | Наименование единицы основных производственных фондов (индикаторов) | Единица измерения | Удельный вес индикаторов, % | Цена за единицу принятая в СНОР-93, руб. | Цена за единицу, фактическая в индексируемый период (руб.) | Индекс роста индикаторов, гр.6/гр.5 | Средневзвешенный индекс, гр.7хгр.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Табл. 7, строка 21 | Буровая установка СБУ | ед. | 100 | 560000 | 250000 | 0,446 | 0,446 |

# Footnotes

*) перечень видов работ может быть изменен (дополнен), исходя из особенности геологического строения участка проведения работ, из технического (геологического) задания и стадии проведения работ.

*) отчисления на социальные нужды принимаются на уровне ставки  единого социального налога и взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний